## Slide 1
MODUL PEMBELAJARAN
Pemrograman Dasar ESP32
Arsitektur, Setup IDE, dan Kendali GPIO

## Slide 2
Agenda Utama
Bagian 1: Arsitektur Internal ESP32.
Bagian 2: Setup Lingkungan Pengembangan.
Bagian 3: Pemrograman GPIO Dasar.

## Slide 3
BAGIAN 1
Arsitektur ESP32

## Slide 4
Apa itu ESP32?
Mikrokontroler berbiaya rendah.
Konektivitas nirkabel ganda terintegrasi.
Standar industri proyek IoT.
Konsumsi daya sangat efisien.

## Slide 5
ARSITEKTUR CPU
2
Core Prosesor Mandiri
Tensilica Xtensa 32-bit LX6

## Slide 6
Pembagian Tugas Core
PRO_CPU (Core 0)
APP_CPU (Core 1)
Eksekusi tugas latar sistem.
Pemeliharaan koneksi Wi-Fi.
Tumpukan protokol Bluetooth.
Eksekusi program pengguna.
Fungsi inisialisasi awal.
Fungsi perulangan utama.

## Slide 7
Peran Sistem FreeRTOS
Sistem Waktu Nyata
Manajemen tugas serentak.
Koneksi Stabil
Transmisi latar tanpa jeda.
Pembagian Beban
Penjadwalan proses otomatis.

## Slide 8
Peta Memori Internal
448KB
ROM Inti
520KB
SRAM Utama
4MB+
Flash Eksternal

## Slide 9
Mode Deep Sleep
Menggunakan modul RTC Memory.
Kapasitas penyimpanan ultra-kecil.
Menjaga variabel saat tidur lelap.
Menghemat daya baterai ekstrim.

## Slide 10
Kapabilitas Periferal Terintegrasi
34 Pin GPIO
Fungsi multiplexing dinamis adaptif.
Modul Bawaan
Konverter ADC dan sensor sentuh.

## Slide 11
BAGIAN 2
Setup Lingkungan

## Slide 12
Pilihan Editor Kode
Arduino IDE
PlatformIO
Sangat ramah pemula.
Konfigurasi visual sederhana.
Standar edukasi IoT dasar.
Standar industri profesional.
Manajemen pustaka otomatis.
Terintegrasi dengan VS Code.

## Slide 13
Opsi A: Arduino IDE
Unduh rilis versi 2.x terbaru.
Akses situs resmi arduino.cc.
Jalankan instalasi standar OS.

## Slide 14
TAHAP 1
Konfigurasi URL Board
Buka menu Preferences dan tambahkan tautan repositori eksternal Espressif ke dalam sistem.

## Slide 15
Tautan Repositori ESP32
// Masukkan URL ini ke Additional Boards Manager URLs https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/ gh-pages/package_esp32_index.json

## Slide 16
Tahap 2: Instalasi Core
Buka menu Boards Manager.
Cari modul "esp32" di kolom.
Pilih paket buatan Espressif Systems.
Klik tombol instalasi paket.

## Slide 17
Tahap 3: Pemilihan Perangkat
Buka menu Tools dan pilih Board.
Pilih model "DOIT ESP32 DEVKIT".
Hubungkan papan ke kabel USB.
Tentukan port serial aktif komputer.

## Slide 18
Keunggulan PlatformIO
Autocomplete
Penulisan kode otomatis cerdas.
Pustaka Otomatis
Manajemen dependensi proyek terpusat.
Kompilasi Cepat
Proses pembuatan biner instan.

## Slide 19
Opsi B: Ekosistem PlatformIO
Berjalan di dalam editor VS Code.
Antarmuka gelap profesional.
Mengelola seluruh rantai alat otomasi.

## Slide 20
Instalasi PlatformIO
01
Instal VS Code
02
Unduh Ekstensi
03
Muat Ulang Editor

## Slide 21
Memulai Proyek Baru
Akses Beranda
Buka antarmuka utama PIO Home.
Pilih Target
Papan Espressif ESP32 Dev Module.

## Slide 22
File Konfigurasi Utama
; platformio.ini - File konfigurasi proyek [env:esp32dev] platform = espressif32 board = esp32dev framework = arduino monitor_speed = 115200

## Slide 23
Struktur Direktori Modern
Proyek_Pertama/ ├── .pio/ ├── include/ ├── lib/ ├── src/ │ └── main.cpp └── platformio.ini
Pemisahan kode dan konfigurasi ketat.
Folder kode sumber terisolasi.
Wajib menyertakan pustaka dasar manual.

## Slide 24
Perbandingan Kompilasi Kode
Arduino IDE
PlatformIO
Membangun ulang seluruh berkas lambat.
Proses tersembunyi di latar belakang.
Membangun diferensial sangat cepat.
Log terminal informatif transparan.

## Slide 25
Ringkasan Pemilihan Editor
Edukasi Dasar
Gunakan Arduino IDE sederhana.
Produksi Komersial
Gunakan ekosistem PlatformIO modern.

## Slide 26
BAGIAN 3
Pemrograman GPIO Dasar

## Slide 27
Antarmuka Dunia Luar
Penghubung mikrokontroler dengan komponen fisik.
Fungsi input membaca variasi tegangan.
Fungsi output memberikan suplai tegangan.

## Slide 28
PERINGATAN KERAS
3.3V
Batas Tegangan Logika Maksimal
Memberikan tegangan 5V langsung akan merusak chip permanen!

## Slide 29
Tiga Fungsi Utama Interaksi
pinMode()
Menetapkan arah aliran sinyal pin.
digitalWrite()
Menuliskan sinyal tegangan keluar fisik.
digitalRead()
Membaca kondisi sinyal tegangan masuk.

## Slide 30
Pin Input Khusus Terbatas
GPIO 34
Hanya menerima fungsi pembacaan input.
GPIO 35
Hanya menerima fungsi pembacaan input.
GPIO 36
Hanya menerima fungsi pembacaan input.
GPIO 39
Hanya menerima fungsi pembacaan input.

## Slide 31
STUDI KASUS 1
Blink LED Digital

## Slide 32
Rangkaian Indikator Internal
Mayoritas papan memiliki lampu bawaan.
Secara fisik terhubung menuju GPIO 2.
Membutuhkan perintah keluaran sinyal tinggi.

## Slide 33
Tahap Inisialisasi Sistem
const int ledPin = 2;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
Mendefinisikan alias pin nomor 2.
Mengatur pin mode sebagai keluaran.
Berjalan tunggal saat awal penyalaan.

## Slide 34
Tahap Eksekusi Perulangan
void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan (3.3V) delay(1000); // Tunggu 1 detik digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan (0V) delay(1000); // Tunggu 1 detik }

## Slide 35
STUDI KASUS 2
Input Push Button

## Slide 36
Membaca Sinyal Fisik
Gunakan pin GPIO 4 bacaan.
Hubungkan satu kaki menuju Ground.
Tombol ditekan menyambungkan sirkuit logika.

## Slide 37
Konsep Resistor Internal
Tanpa Pull-Up
Dengan Pull-Up
Sinyal listrik mengambang tidak pasti.
Memicu kesalahan pembacaan palsu acak.
Tegangan stabil tertahan level tinggi.
Menghilangkan kebutuhan komponen resistor eksternal.

## Slide 38
Konfigurasi Jalur Tombol
const int buttonPin = 4;
int buttonState = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200); pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}
Inisialisasi komunikasi monitor serial.
Aktifkan parameter resistor internal bawaan.
Status awal logika nilai tinggi.

## Slide 39
Logika Pembacaan Sakelar
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == LOW) {
Serial.println("Tombol Ditekan Aktif!");
} else {
Serial.println("Tombol Dilepas Pasif.");
}
delay(50);
}

## Slide 40
Selesai
Sesi Tanya Jawab Praktikum

## Slide 41
Image Sources
https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/3269-04.jpg
Source: www.adafruit.com
https://dwma4bz18k1bd.cloudfront.net/tutorials/Arduino-Set-Up-Window.png
Source: www.circuitbread.com
https://raw.githubusercontent.com/gokulkrishh/vscode-night-mode/master/images/vscode-activated.png
Source: marketplace.visualstudio.com
https://media.rs-online.com/image/upload/b_rgb:FFFFFF,c_pad,dpr_2.625,f_auto,h_214,q_auto,w_380/c_pad,h_214,w_380/F7916454-01?pgw=1
Source: no.rs-online.com
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/en/440048_BB_00_FB/image.jpg?x=400&y=400&format=jpg&ex=400&ey=400&align=center
Source: www.conrad.com